# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И | ГОСТ Р |
| --- | --- | --- |

СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ОХРАННЫЕ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ

Общие технические требования и методы испытаний

###### Проект, первая редакция

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Стандартинформ

2016

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0–2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский институт прикладной акустики (ФГУП «НИИПА»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 234 «Системы тревожной сигнализации и противокриминальной защиты»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 		          №

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем  выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по стандартизации в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2017

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1. Область применения	1

2. Нормативные ссылки	1

3. Термины и определения	4

4. Обозначения и сокращения	9

5. Классификация СОГ	11

6. Классификация типового подводного нарушителя	11

7. Требования назначения СОГ	12

8. Общие технические требования	17

9. Методы испытаний	30

#### НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

__________________________________________________________________

СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ОХРАННЫЕ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ

Общие технические требования и методы испытаний

Hydroacoustic alarm intruder means and systems.

General technical requirements and test methods

_________________________________________________________________

Дата введения

1	Область применения

Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые средства и системы охранные гидроакустические предназначенные для защиты акваторий объектов охраны.

Настоящий стандарт устанавливает классификацию, общие технические требования и методы испытаний на средства и системы охранные гидроакустические как серийного производства, так и продукцию единичного выпуска.

2	Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы по стандартизации:

ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52551-2006 Системы охраны и безопасности. Термины и определения

ГОСТ Р 52860-2007 Технические средства физической защиты. Общие технические требования

______________________________________________________________________

Издание официальное

ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.602-2013 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы

ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозийная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 14.201-83 Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования

ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и программных документов

ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к программным документам

ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности

ГОСТ 34.003-90 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка

ГОСТ 21964-76 Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и характеристики

ГОСТ 22547-81 Средства гидроакустические. Термины и определения

ГОСТ 28195-89 Оценка качества программных средств. Общие положения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3	Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1

автоматизированное рабочее место; АРМ: Программно-технический комплекс автоматизированной системы, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида.

[ГОСТ 34.003–1990, статья 2.22]

3.2 акватория: Участок водной поверхности в пределах установленных границ объекта, подлежащих охране.

3.3

активное гидроакустическое средство; АГАС: гидроакустическое средство, содержащее устройства излучения и приема гидроакустических сигналов.

[ГОСТ 22547–1981, статья 11]

3.4 вероятность обнаружения: Вероятность выдачи средством обнаружения сигнала «Тревога» при вторжении объекта обнаружения в зону обнаружения.

3.5

гидроакустическая станция; ГАС: Гидроакустическое средство, объединяющее в едином схемно-конструкторском решении различные составные части, предназначенные для решения задач в области гидроакустики, возникающих при функционировании объекта.

[ГОСТ 22547-1981, статья 18]

3.6

гидроакустический комплекс; ГАК: Гидроакустическое средство, объединенные в едином схемно-конструкторском решении с использованием принципов комплексирования гидроакустические средства, расположенные на объекте и обеспечивающее решение задач в области гидроакустики, возникающие при функционировании объекта.

[ГОСТ 22547-1981, статья 26]

3.7

гидроакустическое средство: Совокупность технических устройств или отдельное устройство, принцип действия которого основан на использовании акустических волн в водной среде, предназначенное для передачи и приема информации.

[ГОСТ 22547-1981, статья 2]

3.8 гидроакустическое средство обнаружения: Устройство, предназначенное для поиска и определения координат месторасположения объектов в водной среде, а также параметров их передвижения в ней

3.9

гидроакустическая цель: Объект, формирующий гидроакустический сигнал, местоположение и характеристики которого подлежат определению.

[ГОСТ 22547-1981, статья 15]

3.10

гидролокационная станция; гидролокатор; ГЛС: Активное гидроакустическое средство, предназначенное для получения информации о цели по отраженному от нее гидроакустическому сигналу.

[ГОСТ 22547-1981, статья 21]

3.11 дальность действия: Расстояние от средства обнаружения до зоны обнаружения вдоль выбранного направления.

3.12 зона обнаружения: Область пространства, при проникновении объекта в которую, выдается сигнал «Тревога».

3.13 извещение о проникновении; сигнал «тревога»: Сигнал, формируемый средством обнаружения при вторжении объекта обнаружения в зону обнаружения.

3.14 ложная «тревога»: Воспроизведение средством обнаружения извещения о проникновении, не связанного в вторжением объекта обнаружения в зону обнаружения.

3.15 наработка на ложную «тревогу»: Среднее время между двумя последовательно возникающими ложными «тревогами».

3.16 наработка на отказ: Среднее время между двумя последовательно возникающими отказами

3.17 нарушитель: Гидроакустическая цель, несанкционированно проникающая в зону обнаружения.

3.18 неисправное состояние: Состояние объекта, при котором возникает несоответствие как минимум одному требованию, заданному в НД.

3.19 несанкционированное действие: Преднамеренное действие, направленное на нарушение правильности функционирования средства обнаружения

3.20 обнаружение: Установление средством обнаружения факта проникновения объекта обнаружения в зону охраны.

3.21 объект обнаружения:

объект обнаружения - нарушитель или другие объекты, указанные в НТД на СО, подлежащие обнаружению.

3.22

охраняемый объект: Отдельное помещение или несколько помещений в одном здании, объединенные единым периметром, здания, строения, сооружения, прилегающие к ним территории и акватории, помещения, транспортные средства, а также грузы, денежные средства и иное имущество, подлежащее защите от противоправных посягательств.

[ГОСТ Р 52551-2016, статья 2.1.24]

3.23 одиночный подводный нарушитель: Подводный пловец в снаряжении открытого или закрытого типа, скрытно передвигающийся

Примечание – пловец может быть в ластах и воспользоваться помощью ПСД.

3.24

общее программное обеспечение автоматизированной системы; ОПО АС: Часть программного обеспечения АС, представляющее собой совокупность программных средств, разработанных вне связи с созданием данной АС.

Примечание – Обычно ОПО АС представляет собой совокупность программ общего назначения, предназначенных для организации вычислительного процесса и решения часто встречающихся задач обработки информации

[ГОСТ 34.003–1990, статья 6.2]

3.25 охраняемая зона: Часть территории (акватории), прилегающая к охраняемому объекту и предназначенная для обеспечения охраны с помощью системы тревожной сигнализации в целях своевременного обнаружения опасности

3.26 рубеж охраны: Условная линия, обозначающая границу охраняемой территории.

3.27

специальное программное обеспечение автоматизированной системы; СПО АС: Часть программного обеспечения АС, представляющее собой совокупность программ, разработанных при создании данной АС.

[ГОСТ 34.003–1990, статья 6.3]

3.28 cредство обнаружения; СО:: Техническое средство охраны, предназначенное для формирования «извещения о проникновении» или предоставления звуковой, световой информации оператору при вторжении нарушителя в ЗО.

3.29 средство обнаружения пассивное; СОП: Средство, позволяющее обнаруживать объект обнаружения на основе регистрации его непосредственного воздействия на чувствительный элемент или на основе регистрации создаваемого объектом обнаружения физического поля или потока.

3.30 техническое средство охраны; ТСО: Конструктивно законченное, выполняющее самостоятельные функции устройство, входящее в состав систем охранной и тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения, освещения, оповещения и других систем, предназначенных для охраны объекта, квартиры, места имущества и хранения граждан [1].

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

АГАС – активное гидроакустическое средство

АПН – аппаратура поста наблюдения

ВВФ – внешние воздействующие факторы

ВМ – вычислительный модуль

ВЧ – выносная часть

ГАС – гидроакустическая станция

ГСО – гидроакустическое средство обнаружения

ГАСВ – гидроакустическое средство воздействия на нарушителя

ГАСП – гидроакустическое средство предупреждения нарушителя

ГАСПВ – гидроакустическое средство предупреждения и воздействия на нарушителя

ГСО – гидроакустические средства обнаружения

ЗГАС – зональная гидроакустическая станция

ЗИП – запасные инструменты и принадлежности

ЗО – зона обнаружения

ИК ТСО – интегрированный комплекс технических средств охраны

КЛСЭ – кабельные линии связи и электропитания

НД – нормативный документ (стандарты, технические условия и т.п.)

ОПО – общее программное обеспечение

ПМИ – программа и методики испытаний

ПО – программное обеспечение

ПСД – подводное средство доставки

РГАС – рубежная гидроакустическая станция

СО – средство обнаружения

СОГ – средство охранное гидроакустическое

СПО – специальное программное обеспечение

СЭ – система электропитания

ТЗ – техническое задание

ЭД – эксплуатационная документация

5 Классификация СОГ

# СОГ классифицируют по назначению на: ГСО и ГСПВ.

# 5.1 ГСО классифицируют по взаимодействию с объектом обнаружения на активные и пассивные.

5.2. ГСО подразделяют по типу формируемой зоны обнаружения на: зональные гидроакустические станции (ЗГАС) и рубежные гидроакустические станции (РГАС).

# 5.3 ГСПВ классифицируют по назначению на средства предупреждения (ГАСП), средства воздействия (ГАСВ) и средства предупреждения и воздействия (ГАСПВ).

6	Классификация типового подводного нарушителя

Модель типового подводного нарушителя (гидроакустической цели) классифицируют по: степени подвижности, количеству и оснащенности

6.1 По степени подвижности модель типового нарушителя классифицируют на: скоростной и малоподвижный.

6.2 По количеству модель типового нарушителя классифицируют на: одиночную и групповую (два и более).

6.3 По оснащенности модель типового нарушителя классифицируют на: пловца без снаряжения, подводного пловца в снаряжении открытого типа, подводного пловца в снаряжении закрытого (замкнутого) типа и подводного пловца с использованием ПСД (транспортирования).

6.4. Характеристики типового подводного нарушителя должны быть указаны в НД на СОГ.

7	Требования назначения СОГ

7.1. Требования назначения ГСО

7.1.1 ГСО предназначены для обнаружения, классификации и сопровождения подводных нарушителей (пловцов, средств их доставки, других подводных объектов). СО формирует гидролокационное поле и относится к активным СО.

7.1.2 В типовой состав ЗГАС И РГАС входят:

- подводная выносная часть (ВЧ) - АГАС, устанавливаемое в воде;

- аппаратура поста наблюдения (АПН), устанавливаемая на берегу или на охраняемом плавсредстве;

- кабельные линии связи и электропитания (КЛСЭ) между ВЧ и АПН;

- комплект средств обеспечения (ЗИП, ЭД).

7.1.3 Устройства ЗГАС и РГАС должны отвечать требованиям НД на станцию конкретного типа.

7.1.3 В НД на СОГ конкретного вида должны быть установлены следующие основные параметры назначения ЗГАС и РГАС:

- типовая цель;

- возможность градации целей;

- возможность сопровождения целей;

- параметры ЗО (дальность, ширина, сектор и т.п.);

- глубина контролируемого водного слоя от поверхности;

- точность оценки координат цели по дистанции;

- точность оценки координат цели по пеленгу;

- точность оценки координат цели по глубине;

- точность определения курса и скорости цели;

- время наработки на ложное срабатывание;

- нижняя граница вероятности обнаружения типовых движущихся целей.

7.1.4 ГСО должно обеспечивать выполнение следующих функций:

- непрерывное круглосуточное функционирование в режиме активной гидролокации;

- обнаружение гидроакустических целей (объектов) при пересечении ими рубежа охраняемой зоны (РГАС) или движении внутри охраняемой зоны (ЗГАС)

- автоматическое определение координат места пересечения рубежа охраняемой зоны (РГАС);

–	автоматическое определение координат обнаруженных подводных объектов (ЗГАС);

- формирование сигналов тревоги;

- функционирование в составе ИК ТСО с учетом различного сочетания примененных в комплексе инженерных, технических средств и ПО;

- автономное функционирование за пределами ИК ТСО объекта;

- цифровую обработку информации с функциями выдачи данных об обнаруженном объекте и координат его местоположения;

- графическое отображение охраняемой зоны (рубежа) на АРМ с изображением установленных выносных частей ГСО;

- автоматическое отображение тревожного участка и мнемограммы обнаруженного объекта на графическом плане акватории;

- выдачу сигнала тревоги и информации об обнаруженном объекте на пульт управления ГСО и/или в систему управления ИК ТСО;

- переключение режимов функционирования в рабочее и нерабочее состояние (взятие под охрану / снятие с охраны);

- ведение архива функционирования ГСО;

- передачу информации другим подсистемам ИК ТСО охраняемого объекта;

- индикацию текущего состояния средств ГСО («включено», «выключено», «исправно», «неисправно», «тревога» и др.), а также кабельных линий связи и электропитания этих средств;

- управление состоянием (включение, выключение, сброс) средств ГСО.

7.1.5 Минимальная скорость обнаруживаемого подводного нарушителя должна быть не более 0,1 м/с, а максимальная - не менее 2 м/с.

7.1.6 Автоматическое обнаружение типового нарушителя в пределах ЗО должно быть с вероятностью не менее 0,9.

7.1.7 Максимальная дальность обнаружения для ЗГАС должна быть выбрана из ряда, м: 100, 200, 300, 400, 500 и далее с шагом 100 м.

7.1.8 Сектор обзора охраняемой зоны акватории по азимуту для одной ЗГАС должен быть не менее 60 градусов и выбран из ряда 60, 90, 180, 270, 360 градусов.

7.1.9 Количество одновременно сопровождаемых гидроакустических целей одной ЗГАС должно быть не менее 2.

7.1.10 Погрешность определения координат точки пересечения охраняемого рубежа РГАС типовым подводным нарушителем не должна превышать глубины места постановки и должна устанавливаться в ТУ на СОГ конкретного вида.

7.1.11 Погрешность определения координат местоположения гидроакустической цели для ЗГАС должна быть: по дальности не более 2% от шкалы дальности и по азимуту не более 8°.

7.1.12 Характеристики ВЧ ГСО должны обеспечивать возможность применения в следующих условиях окружающей среды:

–	рабочей глубине (глубина охраняемой акватории в районах постановки ВЧ) от 2 м до 60 м;

–	скорости течения в точках постановки ВЧ: до 1 м/с при постановке ВЧ на дно и до 3 м/с при постановке ВЧ на гидротехническое сооружение;

–	высоте волнения в районе установки ВЧ до 0,7 м;

- приведенном уровне шумовых помех в точках постановки ВЧ на частоте 1 кГц в полосе 1 Гц – до 0,01Па.

7.1.13 СЭ должна обеспечивать электропитание ВЧ и иметь блочно-модульную структуру. В СЭ должна быть предусмотрена возможность для подключения резервного (автономного) источника электропитания. Напряжение питающей сети СЭ должно быть 230 ± 10% В, частотой 50 ± 1 Гц.

7.2 Требования назначения ГСПВ

7.2.1 Требования назначения ГАСП

7.2.1.1 ГАСП должно обеспечивать формирование направленного акустического излучения высокой интенсивности в пределах выделенной зоны охраняемой акватории с целью:

- обеспечения передачи под водой гидроакустических сигналов предупреждения подводных нарушителей во всех видах снаряжения, проникших в охраняемую зону акватории;

- обеспечения передачи речевых сигналов (гидрограмм) оператора ГАСП, либо автоматической и циклической передачи гидрограмм из базы данных сигналов оповещения ГАСП;

- обеспечения автоматизированной передачи в режиме гидроакустического телеграфа и немодулированной гидроакустической телефонии специальных предупредительных сигналов международного стандарта о нахождении в запретной зоне для плавания;

- обеспечения психологического и физического воздействия на подводных нарушителей при проникновении в охраняемую зону акватории.

7.2.1.2 ГАСП должно соответствовать следующим требованиям:

- радиус зоны предупреждения подводных нарушителей одним гидроакустическим модулем должен выбираться из ряда, м: 100, 150, 200 и далее с шагом 50 м;

- направленность зоны подводного оповещения в горизонтальной плоскости должна выбираться из ряда 90°, 180°, 360°, в вертикальной плоскости от 30° до 60°;

- разборчивость речевых сигналов оповещения под водой во всей зоне оповещения не хуже 0,9;

- глубина постановки ВЧ от 2 м до 60 м;

7.2.1.3 ГАСП должно выполнять свои функции и сохранять характеристики в следующих условиях эксплуатации:

- скорость течения в местах установки подводных устройств до 1 м/с;

- тип, состав грунта в местах установки - любой.

7.2.1.4 В рабочем режиме ГАСП должно обеспечивать:

- отображение на графическом индикаторе АРМ рабочих зон, совмещенных с планом охраняемой акватории;

- отображение информации о состоянии ГАСП и текущем режиме работы; автоматическую подачу сигналов подводного оповещения из собственной базы данных по командам, полученным через интерфейсы обмена данными от ГСО.

7.2.2 Требования назначения ГАСВ

7.2.2.2 ГАСВ должно обеспечивать формирование направленного акустического излучения высокой интенсивности в пределах выделенной зоны охраняемой акватории с целью:

- обеспечения гидроакустического способа воздействия на физиологию подводного пловца – нарушителя. Это воздействие должно носить предупреждающий (нелетальный) характер на расстояниях от 1 м до 100 м от подводного модуля. Воздействие на подводного пловца осуществляется за счет создания в воде направленного мощного гидроакустического импульса.

- обеспечения останавливающей защиты от проникновения подводных нарушителей в контролируемую зону при работе в режиме нелетального воздействия.

7.2.2.3 В рабочем режиме ГАСВ должно обеспечивать:

- многократно – циклический режим работы при воздействии на подводного нарушителя;

- непрерывную круглосуточную работу в дежурном режиме без необходимости ежедневного обслуживания;

- ведение электронного журнала и документирование информации;

- автоматический внутренний контроль исправного состояния, поиск неисправностей с точностью до сменного блока с отображением информации на АРМ.

7.2.2.4 В электронном журнале должны сохраняться следующие сведения:

- время включения, режимы работы и выключение средства;

- результаты диагностирования работоспособности;

- время, информацию и продолжительность подачи речевого оповещения;

- время, информацию и продолжительность работы в режиме воздействия.

7.2.3 Требования назначения ГАСПВ

7.2.2.1 ГАСПВ должно соответствовать требованиям ГАСП (см. 7.2.1) и  ГАСВ (см. 7.2.2) .

8 Общие технические требования

8.1 Требования электромагнитной совместимости

8.1.1 Для СОГ должна обеспечиваться электромагнитная совместимость и устойчивость аппаратной части к внешним электромагнитным помехам по ГОСТ Р 50009 для степеней жесткости испытаний не ниже 3.

Степень жесткости испытаний СОГ должна быть установлены в НД.

8.1.2 Нормы индустриальных помех от СОГ, в том числе и от вычислительных средств, входящих в их состав, а также уровень создаваемых электромагнитных и радиопомех, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50009.

8.1.3 При воздействии на СОГ внешних электромагнитных излучений естественного и искусственного происхождения или радиоэлектронных средств подавления, влияющих на нормальную работоспособность, должен выдаваться сигнал «Тревога» или иной сигнал, указывающий на критический уровень воздействия.

8.2 Требования долговечности и устойчивости к внешним воздействующим факторам

8.2.1 СОГ должны являться изделиями непрерывного и длительного применения. Аппаратура СОГ должна быть стойкой, прочной и устойчивой к внешним воздействующим факторам (далее – ВВФ), установленным ГОСТ 15543, ГОСТ 15543.1, ГОСТ 17516 и ГОСТ Р 52860.

8.2.2 Аппаратура СОГ и оборудование, обеспечивающее его функционирование, по стойкости к воздействию климатических и механических факторов должны соответствовать ГОСТ Р 52860 в части касающейся:

- АПН - аппаратуры группы исполнения 1.1.1 и 1.10.1, предназначенной для установки в отапливаемых помещениях;

- аппаратуры ВЧ – аппаратуры группы исполнения 2.7.

Исполнения аппаратуры СОГ должно быть установлено в НД на изделие.

8.2.3 Аппаратура СОГ должна быть механически прочной, выполнять свои функции и сохранять свои эксплуатационные и технические параметры после воздействия следующих факторов:

– синусоидальной вибрации в диапазоне частот 10…150 Гц с амплитудой смещения для частоты ниже частоты перехода равной 0,35 мм и амплитудой ускорения выше частоты перехода равной 0,98 м/с2;

– повышенной влажности воздуха с относительным значением 80 % при температуре 35°С.

8.2.4 После указанных в 8.2.3 воздействий аппаратура СОГ не должна иметь механических повреждений, ослабления креплений, сохранять внешний вид.

# 8.3 Требования надежности

8.3.1 Требования надежности должны быть установлены в НД на конкретные СОГ с учетом требований ГОСТ 27.003.

8.3.2 Аппаратура СОГ по режиму функционирования относится к изделиям общего назначения и непрерывного длительного (ЗГАС, РГАС) или многократного циклического применения (ГАСП, ГАСПВ).

8.3.3 По числу работоспособных состояний аппаратуру СОГ относят к типу аппаратуры, имеющей работоспособное (с номинальной эффективностью), неработоспособное (отказ) и частично неработоспособное (с некоторым снижением эффективности функционирования) состояние.

8.3.4 По возможности проведения ремонта и восстановления аппаратура СОГ относится к восстанавливаемому типу аппаратуры. Техническая возможность проведения операций восстановления (текущего ремонта) должна быть предусмотрена в эксплуатационных документах непосредственно на объекте применения аппаратуры СОГ.

8.3.5 Значения средней наработки на отказ аппаратуры СОГ выбирают из ряда: 1000; 3000; 5000; 10000, 15000, 20000, 30000, 60000 ч и оценивают с доверительной вероятностью 0,8 или 0,9.

8.3.6 Значения средней наработки на отказ СОГ в дежурном режиме выбирают из ряда: 3000; 5000; 10000; 20000; 30000; 50000; 70000; 100000 ч и оценивают с доверительной вероятностью 0,8 или 0,9.

8.3.7 Время восстановления работоспособности аппаратуры поста наблюдения (АПН) СОГ должно быть не более 30 мин (без учета времени доставки ЗИП) или установлено в НД на конкретное средство.

8.3.8 Время восстановления работоспособности выносных частей СОГ должно быть установлено в НД на конкретное средство.

8.3.9 Средний срок службы выбирают из ряда: 5; 6; 7; 8; 9; 10 лет.

8.3.10 Средний срок хранения аппаратуры СОГ в заводской упаковке в отапливаемом помещении - не менее 5 лет.

8.3.11 Гарантийный срок эксплуатации - не менее 2 лет.

8.4.12 Требования и показатели надежности могут меняться  для конкретного СОГ.

# 8.4 Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики

8.4.1 Номенклатура и порядок выбора требований эргономики, обитаемости и технической эстетики - по ГОСТ 20.39.108.

8.4.2 СОГ должно соответствовать следующим основным требованиям:

– компоновки рабочего места оператора (средства отображения информации, органы управления, размеры информационного и моторного полей и т. д.);

– рабочей среды, характеризующей условия деятельности оператора (освещенность, температура, уровень шума, вибрации и т. д.);

– рабочей деятельности оператора, характеризующей процесс функционирования ( степень автоматизации процесса, распределение функций между операторами, алгоритмы управления и обслуживания и т. д.);

– профессиональных качеств оператора (уровень квалификации, быстрота реакции, необходимость контроля за деятельностью оператора и т. д .).

8.4.3 Конкретные характеристики и числовые значения указанных требований выбирают в соответствии с эргономическими требованиями ГОСТ Р, нормативных документов, исходя из особенностей конструкции и функционирования аппаратуры СОГ, которые должны быть установлены в НД на конкретные средства и системы.

8.5 Требования по эксплуатации, хранению, техническому обслуживанию и восстановлению

8.5.1 СОГ должна быть рассчитана на непрерывную круглосуточную работу в дежурном режиме.

8.5.2 Аппаратура поста наблюдения СОГ должна получать электропитание от сети переменного тока частотой 50 ± 1 Гц напряжением 230 ± 10% В.

8.5.3 Аппаратура СОГ должна быть устойчива к кратковременным и длительным перебоям напряжения электропитания переменного тока по ГОСТ Р 50009 для степеней жесткости не ниже 3.

8.5.4 Аппаратура СОГ должна быть устойчива к падениям и скачкам напряжения электропитания переменного тока по ГОСТ Р 51317.4.11 для степеней жесткости не ниже 3.

8.5.5 Аппаратура СОГ должна иметь возможность заземления любого полюса источника электропитания.

8.5.6 Эксплуатация и техническое обслуживание СОГ должны осуществляться персоналом, изучившим эксплуатационную документацию и имеющим допуск к работе с электроустановками до 1000 В.

8.5.7 Периодичность и объем технического обслуживания, а также проведение восстановительных работ (ремонт) должны обеспечивать соответствие параметров СОГ заданным требованиям в течение всего срока эксплуатации.

8.5.8 В СОГ должна быть предусмотрена защита от повреждения при нарушении полярности подключаемых цепей электропитания.

8.5.9 Конструкция СОГ должна исключать возможность неправильной сборки и неправильного подключения кабелей, датчиков и других ошибок персонала во время эксплуатации.

8.5.10 Провода и разъемы должны быть пронумерованы, иметь цветную окраску или другую идентификацию. Маркировка должна быть износоустойчива и легко читаема.

8.5.11 Кабельная сеть и электросоединительные устройства должны обеспечивать надежное электрическое соединение приборов и блоков между собой без их вскрытия и исключать самопроизвольное разъединение в процессе эксплуатации. Конструкция электрических соединительных устройств должна исключать возможность неправильного соединения.

8.5.12 Эксплуатационная и ремонтная документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.602. РЭ должно содержать подробные указания по правильной установке и подключению изделия.

8.5.13 Выносная часть СОГ и КЛСЭ СОГ должны обеспечивать возможность их хранения в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 30ºС до плюс 45ºС.

8.5.14 Аппаратура поста наблюдения СОГ должна храниться в отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5ºС до плюс 40°С, относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25°С.

8.5.15 Виды работ по техническому обслуживанию СОГ, их объем и периодичность должны быть определены в эксплуатационной документации на изделие.

8.5.16 Проведение технического обслуживания должно обеспечиваться силами обслуживающего персонала.

8.5.17 СОГ должны быть обеспечены ЗИП-О и ЗИП-Г, поставляемыми как в комплекте, так и отдельно.

8.5.18 Одиночный комплект ЗИП должен обеспечивать эксплуатацию, техническое обслуживание и текущий ремонт аппаратуры СОГ в течение гарантийного срока эксплуатации.

8.5.19 ЗИП-Г должен обеспечивать эксплуатацию, техническое обслуживание и текущий ремонт аппаратуры систем СОГ в течение срока службы.

8.5.20 Комплекты ЗИП должны поставляться в специальной упаковке, обеспечивающей их сохранность при хранении и транспортировке.

8.5.21 Гарантийный срок эксплуатации СОГ должен быть не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8.5.22 Ремонт СОГ в гарантийный период должен производиться заменой вышедшего из строя устройства с использованием комплекта из состава ЗИП.

8.6 Требования транспортировки

8.6.1 Элементы СОГ должны быть приспособлены для погрузки, разгрузки и перевозки в упаковочной таре отдельными транспортными блоками следующими видами транспорта:

– воздушным – без ограничений по дальности и высоте;

– железнодорожным – в крытых вагонах без ограничений по дальности транспортирования;

– автомобильным без ограничения дальности – по шоссейным дорогам со скоростью до 60 км/ч, по грунтовым - до 40 км/ч;

– морским и речным – в трюме судов без ограничений по дальности и скорости.

8.6.2 Элементы СОГ в упаковке должны выдерживать при транспортировании:

– механические удары многократного действия с пиковым ускорением до 147 м/с2 (15 g) при длительности действия ударного ускорения от 5 мс до 10 мс (15000 ударов);

–  температуру окружающего воздуха от минус 60ºС до плюс 60ºС;

– относительную влажность воздуха 98% при температуре плюс 35ºС.

8.7 Требования безопасности

8.7.1 Требования по безопасности аппаратуры, приборов и устройств, входящих в состав СОГ, должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0.

8.7.2 Химические источники тока, используемые в ЗГАС, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.12.

8.7.3 Требования по безопасности аппаратуры ЗГАС, эксплуатируемой во взрывоопасных и пожароопасных  помещениях должны быть установлены в НД.

8.7.4 Уровни излучения приборов должны соответствовать нормам и требованиям безопасности, установленным в ГОСТ 12.1.006.

8.7.5 Уровни радиопомех приборов должны соответствовать нормам и требованиям безопасности, установленным в ГОСТ 50009 и ГОСТ Р 25803.

8.7.6 Конструкция устройства должна удовлетворять требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.1.013, ГОСТ 27570.0, ГОСТ 12.1.006, ГОСТ 12.2.007.0.

8.7.7 По способу защиты человека от поражения электрическим током блоки устройства должны соответствовать классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

8.7.8 При работе все блоки устройства должны быть заземлены путем присоединения клемм, обозначенных специальным знаком, к шине защитного заземления проводом сечением 1,5 мм2.

8.7.9 Максимальная величина электрического переходного сопротивления между зажимами защитного заземления и любой металлической частью блоков ПЭВМ, которые могут оказаться под опасным для жизни напряжением, должна быть не более 0,1 Ом.

8.7.10 Меры безопасности при изготовлении, подготовке и проведении контроля ЗГАС должны соответствовать действующим требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

8.7.11 Устройство должно отвечать требованиям пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.2.007.0.

# 8.8 Требования технологичности

8.8.1 Общая конструктивно-компоновочная схема СОГ должна быть выбрана с учетом максимального использования наиболее отработанных перспективных решений, передовых технологий и производств на базе серийно выпускаемых конструкций аппаратуры, приборов, устройств и оборудования.

8.9.2 Номенклатура показателей технологичности конструкции должна соответствовать ГОСТ 14.201, а уровни показателей технологичности - устанавливаются в НД на конкретные виды средств и систем.

### 8.9 Требования к конструкции

8.9.1 Конструкторская документация на СОГ должна соответствовать требованиям стандартов ЕСКД, комплектность конструкторской документации - по ГОСТ 2.102.

8.9.2 Аппаратура СОГ должна быть разработана с использованием блочно-модульного принципа, обеспечивающего:

–	возможность компоновки комплексов (систем) с заданными тактико-техническими характеристиками;

–	возможность раздельного производства и проверки отдельных составных частей;

–	возможность различного сочетания составных частей и наращивания структуры СОГ в процессе эксплуатации.

8.9.3 СОГ и его составные части должны сочетать простоту конструкции и схемного решения, иметь минимально возможные габариты и массу с учетом обеспечения необходимых тактико-технических характеристик.

8.9.4 Отдельные блоки и узлы СОГ должны проходить через проемы (двери, люки, изгибы коридоров и т. п.).

8.9.5 СОГ должна обеспечивать возможность автоматического внутреннего  контроля исправного состояния и определять место неисправности с точностью до сменного блока и выдавать соответствующий информационный сигнал.

8.9.6 Кабельная сеть и электросоединительные устройства должны обеспечивать надежное электрическое соединение приборов и блоков между собой без их вскрытия и исключать самопроизвольное разъединение в процессе эксплуатации, конструкция электрических соединительных устройств должна исключать возможность неправильного соединения.

8.9.7 СОГ должно иметь средства надежного крепления на месте установки.

8.9.8 Требования по герметичности для выносных частей СОГ должны быть установлены в НД на конкретные типы СОГ.

8.9.9 Требования к аппаратуре, эксплуатируемой во взрывоопасных и пожароопасных помещениях должны быть установлены в НД на конкретные типы СОГ.

8.9.10 Конструкция аппаратуры должна предусматривать защиту от несанкционированных действий.

# 8.10 Требования к ПО

8.10.1 Документацию на ПО разрабатывают в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101, ГОСТ 19.105, ГОСТ 19.202.

8.10.2 ПО СОГ должно состоять из: общего ПО (ОПО) и специального ПО (СПО).

    - ОПО должно состоять из:

–	операционной системы (ОС), тип ОС устанавливается в НД;

–	системы управления базой данных (СУБД) для архивирования информации, тип СУБД устанавливается в НД;

–	ПО защищающего ОПО и СПО от несанкционированного воздействия и копирования информации, тип ПО устанавливается в НД.

ОПО должно иметь лицензию производителя на его установку.

8.10.4 СПО должно обеспечивать работу СОГ и функционировать в среде ОПО.

8.10.5 ПО СОГ должно быть разработано с учетом требований ГОСТ 28195.

8.10.6 ПО СОГ должно быть защищено от несанкционированного доступа. Требования по защите ПО СОГ должны обеспечиваться средствами ограничения и администрирования доступа операционных систем управляющего компьютера СОГ и разграничением доступа к ПО СОГ. Рекомендуемые уровни защиты доступа к ПО с помощью паролей со следующим разделением по типу пользователей:

- первый тип ("администратор") - доступ ко всем функциям;

- второй тип ("дежурный оператор") - доступ только к функциям текущего контроля;

- третий тип ("системный оператор") - доступ к функциям конфигурации ПО.

Число знаков в пароле должно быть не менее шести.

При вводе пароля в систему вводимые знаки не должны отображаться на средствах отображения информации. После ввода в систему пароли должны быть защищены от просмотра средствами операционных систем.

### 8.11 Требования к маркировке

8.11.1 СОГ должно иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 26828, содержание и место ее нанесения должны соответствовать ГОСТ 14192, которые должны  быть указаны в конструкторской документации.

8.11.2 Маркировку наносят на несъемные части аппаратуры, доступные для обзора.

8.11.3 Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока службы СОГ, механически прочной, нестираемой и несмываемой жидкостями, используемыми при эксплуатации, легко восстанавливаться в процессе эксплуатации.

8.11.4 Маркировку наносят на каждый отдельный блок СОГ, имеющий самостоятельное функциональное назначение.

8.11.5 На аппаратуре СОГ должны быть обозначены электрические соединители, позволяющие определить их сопрягаемые части.

8.11.6 Маркировка электротехнических изделий должна соответствовать ГОСТ 18620.

8.11.7 Маркирование упакованной аппаратуры СОГ проводят на транспортной таре в соответствии с требованиями ГОСТ 14192.

8.12 Требования к упаковке

8.12.1 Категория упаковки должна соответствовать требованиям ГОСТ 23216 и КД для условий транспортировки и хранения, предусмотренных НД.

8.12.2 Вариант внутренней упаковки электронных блоков должен быть с герметизацией при помощи полиэтиленовой пленки и дополнительной защитой из пенопласта.

8.12.3 Конструкция упаковки должна обеспечивать защиту от проникновения атмосферных осадков, солнечной ультрафиолетовой радиации, пыли, песка, ограничивать проникновение водяных паров.

8.12.4 Консервация устройства должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014.

8.12.5 Временная противокоррозийная защита и упаковка должны обеспечивать сохранность аппаратуры СОГ при транспортировке и хранении в условиях по ГОСТ 15150 , а также в условиях и в течение сроков, установленных в ТЗ и (или) НД на конкретные средства и системы.

8.13.6 Средства временной противокоррозийной защиты и способы консервации выбирают в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014, ТЗ и (или) НД на конкретные средства и системы.

9 Методы испытаний

9.1 Общие положения

9.1.1 Испытания СОГ и систем СОГ проводят методами, указанными в настоящем стандарте, а также по методикам испытаний действующих нормативных документов и по НД на СОГ конкретных типов.

Объем и последовательность испытаний устанавливают в программе испытаний на СОГ конкретных типов.

9.1.2 Приборы и оборудование, применяемые при проведении испытаний, должны быть поверены и аттестованы в соответствии с ГОСТ Р 8.568 и обеспечивать требуемую точность измерений.

9.1.3 При проведении испытаний должны быть обеспечены требования техники безопасности.

Безопасность проведения работ, использования приборов, инструментов и оборудования должна быть обеспечена выполнением требований ГОСТ 12.1.006, ГОСТ 12.1.019.

Помещения для проведения испытаний должны соответствовать необходимому уровню безопасности работ, а приборы и оборудование должны быть использованы в соответствии с инструкциями на них.

9.1.4 Образцы СОГ для испытаний должны иметь техническую документацию в объеме, необходимом для проведения испытаний, и быть полностью укомплектованы в соответствии с технической документацией.

9.1.5 В технически обоснованных случаях допускается проведение всех испытаний СОГ поэлементно.

9.1.6 Для испытаний ГСО допускается использовать имитатор нарушителя, имеющий аналогичные отражающие характеристики для гидроакустического сигнала:

–	имитатор подводного пловца в снаряжении открытого типа с эквивалентным радиусом Rэ=0,2 м, скорость буксировки имитатора пловца должна составлять 1 м/с на глубине, соответствующей глубине контролируемого слоя испытуемой ГСО;

- имитатор подводного пловца с эквивалентным радиусом Rэ=0,1 м, что соответствует водолазу в снаряжении замкнутого типа. Буксировка эквивалента подводного пловца производится на глубине, соответствующей глубине контролируемого слоя испытуемой ГСО, со скоростью 1 м/с;

- имитатор подводного пловца с эквивалентным радиусом Rэ=0,5 м, имитирующий подводное средство доставки пловцов. Буксировка эквивалента производится у дна водоема со скоростью 3 м/с;

- имитатор морского животного (дельфина) с эквивалентным радиусом Rэ=0,1 м, глубина буксировки имитатора - половина глубины контролируемого слоя, а скорость буксировки 2…4 м/с.

### 9.2 Испытания СОГ на соответствие требованиям назначения

### 9.2.1 Испытания СОГ на соответствие требованиям назначения (см. 7) проводят по методикам испытаний, приведенным в стандартах, ПМИ  и НД на СОГ конкретных типов.

9.2.2. Испытания должны проводиться в следующих условиях:

- светлое время суток;

- видимость не менее 1900 м (10 Кабельтовых);

- волнение на поверхности акватории не более 3 баллов;

- скорость течения не более 1 м/с (2 узлов);

- уровень приведенных акустических шумовых помех на частоте 1 кГц в полосе 1 Гц до 0,04 Па.

### 9.3 Испытания СОГ на соответствие общим  техническим требованиям

9.3.2 Испытания СОГ на электромагнитную совместимость (см. 8.1) проводят по ГОСТ Р 50009.

9.3.3 Испытания СОГ на соответствие требованиям устойчивости к внешним воздействующим факторам (см. 8.2) проводят по методикам испытаний, приведенным в стандартах и НД на СОГ конкретных типов.

7.2.4 Испытания СОГ и средств СОГ на соответствие требованиям к надежности (см. 8.3) проводят по методикам, разработанным с учетом требований ГОСТ 27.003.

7.2.5 Испытания СОГ на соответствие требованиям безопасности (см. 8.7) проводят по ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 12.2003 и НД на СОГ конкретных типов.

7.2.6 Проверку конструкции (см. 8.10) и маркировки (см. 8.13) проводят по НД на СОГ конкретных типов.

______________________________________________________________________________

УДК 621.398:006.354                            ОКС 13.320                                   ОКП  43 7200

Ключевые слова: гидроакустические средства и системы охраны, гидроакустическое средство обнаружения, гидроакустическое средство предупреждения и воздействия на нарушителя, рубежная гидроакустическая станция, зональная гидроакустическая станция.